PRÁTICA 02: Medidores de Vazão
Luiz Augusto Dembicki Fernandes GRR20202416

Resumo: Utilizando da diferença de pressão gerada por variação da área de escoamento, comparamos 2 medidores de vazão, sendo o tubo de Venturi o mais desejado para uso, pois resulta em baixa perda de carga.

Introdução
O conhecimento das vazões de correntes de um processo é muito importante, por exemplo para verificar se tudo está ocorrendo como desejado, soluções de problemas, etc. Para tanto é preferível que a medição ocorra sem interrupção do processo, especialmente em processos contínuos, onde acarretaria numa perda da produção. Assim são utilizados medidores baseados em diferença de pressão(um simples manômetro) para equivaler-se a energia cinética.
 \frac{P_b - P_a}{\rho} + \frac{v_b ^2 - v_a ^2}{2} = 0

Os dois medidores que induzem a diferença de pressão, os quais exploramos nesta prática, são os tubos de Venturi e as placas de orifício, o primeiro gerando uma perda de carga muito menor que o segundo, que é compensada com seu baixo custo.
Objetivos
Obter o coeficiente de descarga do tubo de Venturi e da placa de orifício para três diferentes vazões.

Metodologia
Foram realizadas 18 medições(9 para cada medidor) variando a vazão 3 vezes, e utilizando as equações para calculo de coeficiente de descarga:
C_d = \frac{\dot{m}_{real}}{\dot{m}_{teorica}}

\dot{m}_{teorica} = \frac{A_b \sqrt{2 \rho \Delta P}}{\sqrt{1 - \beta ^4}} , \beta = \frac{D_b}{D_a}

Foi utilizado 998,57 kg/m3 para densidade da água a temperatura ambiente do dia 18°C. A vazão utilizada foi a média das vazões. E para calculo da diferença de pressão foi utilizado:
\Delta P = \rho g h

Com a densidade do mercúrio de 13545 kg/m3 e gravidade local de 9,78 m/s2.

Resultados

Para Venturi:
Vazão	Vazão média real	Hman média	Cd
1	3,16 kg ∕ s	16,4 cm	0,94
2	2,76 kg ∕ s	11,5 cm	0,98
3	2,36 kg ∕ s	8,5 cm	0,98

Como esperado o Venturi com seu formato que permite menor perda de carga, proporciona um valor próximo ao teórico.

Placa de orifício:
Vazão	Vazão media real	Hman média	Cd
1	1,32 kg ∕ s	24 cm	0,28
2	1,07 kg ∕ s	16 cm	0,28
3	0,77 kg ∕ s	8 cm	0,28

A placa de orifício proporcionou valores muito baixos, até menor que o esperado de em torno de 0,6 para Cd. Isso pode ser devido a uma turbulência no sistema ou um erro de medição ou erro de cálculo.

Conclusões
Como esperado o tubo de Venturi proporcionou um valor próximo ao teórico, e com os valores obtidos para a placa de orifício, ela acaba por ser não ideal para utilização, com uma perda de carga muito grande.

Referências Bibliográficas
Engineering ToolBox, (2003). Water – Density, Specific Weight and Thermal Expansion Coefficients. [online] disponível em: https://www.engineeringtoolbox.com/water-density-specific-weight-d_595.html [Acessado 19/11/2022].
Engineering ToolBox, (2005). Mercury - Thermodynamic Properties. [online] disponível em: https://www.engineeringtoolbox.com/mercury-d_1002.html [Acessado 19/11/2022].